| GRUPO 1 COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE |
| --- |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| 1 | COMPUTADORAS PERSONALES. GABINETE SMALL FORM FACTOR; PROCESADOR DE PENTIUM 4 DE AL MENOS 3.0 GHZ CON MEMORIA CACHE DE 512 KB INTEGRADA AL PROCESADOR; BUS DEL SISTEMA DE AL MENOS 800 MHZ; CHIPSET 865G DE LA MISMA MARCA DEL PROCESADOR; 512 DE MEMORIA RAM TIPO SDRAM DDR (EN DOS DIMMS); DISCO DURO DE 80 GB ULTRA ATA A 7,200 RPM CON CONTROLADORA EIDE ULTRA ATA 100 O ATA 100 MB/SEG; CD-RW INTERNO DEL AL MENOS 24X; AL MENOS 4 PUERTOS USB 2.0, 1 SERIAL DB-9, 1 PARALELO DB25, 1 PUERTO DE RED 10/100/1000 BASE-TX ETHERNET (RJ45) AUTOSENSING – WAKE UP LAN , 1 PS/2 MINIDIN PARA TECLADO Y 1 MINIDIN MOUSE; AUDIO: TARJETA DE 16 BITS INTEGRADA AL MOTHERBOARD, INCLUIR BOCINAS EXTERNAS SISTEMA ESTEREOFÓNICO, RANGO DE FRECUENCIA DE 100 A 20,000 HZ., Ó SUPERIOR, MINI BAFLES CON AMPLIFICADOR INTEGRADO DE 3 WATTS RMS O SUPERIOR EN TOTAL, QUE ESTÉN CERTIFICADAS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO Y CUENTEN CON TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA OPERACIÓN, PUERTOS: 1 PARA MICRÓFONO, 1 ENTRADA ESTÉREO Y 2 SALIDAS ESTÉREO (FRONTAL Y TRASERA); TARJETA DE VIDEO INTEL EXTREME GRAPHICS INTEGRADA CAPAZ DE UTILIZAR HASTA 48 MB DE LA MEMORIA DEL SISTEMA; MONITOR DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE PLANO LCD DE 15”(VISIBLES), TFT DE MATRIZ ACTIVA CON RESOLUCIÓN DE 1024 X 768 @ 60-75 HZ, BASE CON MOVIMIENTO INTEGRADA, CUMPLIENDO CON LOS ESTANDARES ENERGY STAR Y TCO-99; RANURAS: UNA TIPO PCI DE PERFIL BAJO Y 1 RANURA AGP DE PERFIL BAJO LIBRES DESPUÉS DE CONFIGURAR; TECLADO: DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, 105 TECLAS EN ESPAÑOL, CON 12 TECLAS DE FUNCIÓN, TECLADO NUMÉRICO Y TECLA DE MENÚ DE INICIO PARA WINDOWS, CON CONECTOR TIPO MINIDÍN E INDICADORES LUMINOSOS; MOUSE: DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE CON SCROLL, COMPATIBLE PS/2; UNIDAD DE DISKETTE FORMATO DE 3.5 PULGADAS Y CAPACIDAD DE 1.44 MB; BIOS: PROPIETARIO DEL FABRICANTE Ó CON DERECHOS RESERVADOS, ALMACENADO EN FLASH EPROM, ACTUALIZABLE VÍA DISCO FLEXIBLE Y RED, QUE TENGA MANEJO DE PLUG AND PLAY EN AQUELLOS DISPOSITIVOS QUE LO PERMITAN; SEGURIDAD: PASSWORD DE USUARIO Y ADMINISTRADOR,HABILITACIÓN/DESHABILITACIÓN DE ACCESO AL FLOPPY, HABILITACIÓN / DESHABILITACIÓN DE PUERTOS PARALELOS Y SERIALES, REPORTE DE ALERTAS AL USUARIO Y AL ADMINISTRADOR, PASSWORD VÍA SETUP ALMACENADO EN EPROM, NÚMERO DE SERIE GRABADO EN SETUP NO MODIFICABLE; MANEJO Y SOPORTE DEL DMI VERSIÓN 2.0 QUE PERMITA LA ADMINISTRACIÓN REMOTA DE LOS RECURSOS TENIENDO ACCESO A: TIPO Y VELOCIDAD DEL PROCESADOR, NUMERO DE SLOTS DE MEMORIA TOTALES, NUMERO DE SERIE DEL CPU, MODELO DEL DISCO DURO, MODELO DE LA TARJETA DE VIDEO, ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, VERSIÓN DEL BIOS, ACTUALIZACION DEL BIOS, HABILITAR Y DESHABILITAR EL ARRANQUE DESDE EL FLOPPY DISK, HABILITAR Y DESHABILITAR LOS PUERTOS PARALELO Y SERIAL; HERRAMIENTA DE ADMINISTRACIÓN PROPIETARIA DEL FABRICANTE DEL EQUIPO OFERTADO; FUENTE DE ALIMENTACIÓN 110 VCA +/- 10% 60 HZ, CON CABLE TOMACORRIENTE POLARIZADO; MOTHERBOARD SIN PUENTES Y ROTULADO CON LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE; MS WINDOWS 2000 ESPAÑOL; GARANTÍA DE AL MENOS 3 AÑOS ON-SITE, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR AÑO DURANTE LA GARANTÍA. | PIEZAS | 120 |

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | IMPRESORAS LÁSER BLANCO Y NEGRO IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO DE AL MENOS 22 PPM CON RESOLUCIÓN DE 600 X 600 DPI; MEMORIA EN RAM DE AL MENOS 32 MB; PUERTO DE RED 10/100 BASE TX, PUERTO PARALELO Y PUERTO USB, QUE INCLUYA CABLE PARA CONECTAR A PC; EMULACIÓN DE PCL 5e, PCL 6 Y POSTSCRIP NIVEL 2; CONTROLADORES PARA WINDOWS 95/98, XP, NT 4.0, WIN2000,Y NOVELL; 500 HOJAS EN BANDEJA, ALIMENTADOR MULTIPROPÓSITO PARA 100 HOJAS Y BANDEJA DE SALIDA DE 150 HOJAS; SOPORTE ENTRADA DE PAPEL, TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, SOBRES Y TARJETAS; INCLUYA SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN VÍA RED O WEB ; GARANTÍA DE 3 AÑOS EN SITIO POR EL FABRICANTE. | PIEZA | 54 |

| GRUPO 2 NO BREAKS |
| --- |
| 3 | NO-BREAK CON REGULADOR INTEGRADO. NO BREAK CON POTENCIA DE 1000 VA; 4 CONTACTOS; PUERTO RS232 CON SOFTWARE Y CABLE DE INTERFASE; ENTRADA DE 120 VA, RANGO DE VOLTAJE DE 90-140 VA (+/- 15%) Y FRECUENCIA DE 47-63 HZ (SENSOR AUTOMÁTICO); SALIDA DE 120 VA, REGULACIÓN DE VOLTAJE (MODO BAT.) +- 5%, FRECUENCIA 60 HZ, FRECUENCIA REGULACIÓN (MODO BAT.) +- 1 %, ONDA DE SALIDA SENOIDAL MODIFICADA; TIEMPO DE RESPALDO DE AL MENOS 30 MIN A MEDIA CARGA; INDICADORES LUMINOSOS; ALARMA AUDIBLE CUANDO ESTE EN MODO DE RESPALDO, BATERÍA BAJA, SOBRECARGA O FALLA; QUE SU INTERFASE SOPORTE WINDOWS, NOVELL Y LINUX. 2 AÑOS DE GARANTÍA. | PIEZA | 120 |